## Slide 1: Ilmastotoimien riittävyys: KAISU2 2030 ja hiilineutraalius 2035
28.2.2022, Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä
Markku Ollikainen
Ympäristöekonomian professori
Ilmastopaneelin puheenjohtaja

## Slide 2: Tyylitellyt havainnot
Hallituksen päätösten tarkastelu (hallituskausi)
  Ilmastotoimia on edistetty merkittävästi ja laaja-alaisesti
  Taakanjakosektorin päästövähennystavoitteet nousu 50 prosenttiin (47 % sijaan), oli yllätys – edellyttää toimia 1 Mt enemmän kuin mitä odotettiin
KAISU 2:n 2030 (tavoite: 17,2 Mt)
  Ei riittävästi päästövähennystoimia
  Ei riittävästi ohjauskeinoja valituille toimille
  Puskuri epävarmuuteen puuttuu
Hiilineutraaliustavoite 2035
  Ollaan hyvin päästöpolulla, kunhan EU:n ilmastopolitiikka jatkuu 2030 jälkeenkin
  Nielun osalta haasteita: metsänielun referenssitason saavuttaminen 2021-2025, ja 2026 eteenpäin nettonielun tavoitteen saavuttaminen ei varmaa

## Slide 3: KAISU 2: lähempää arviota
Päästökehitys
  Perusura nykytoimin (KAISU 2): 22,9 Mt  päästövähennystarve 5,7 Mt
  Perusura nykytoimin (uusi-HIISI): 22,5 Mt  päästövähennystarve 5,3 Mt
KAISU 2:n toimet: toimien vaje noin 1 Mt
  Kirjattuja päästövähennyksiä 4,0 Mt (pääosin OK)
  Joustoja: 0,7 + 0,4 = 1,1 Mt (0,7 Mt käytössä, 0,4 Mt ei ehkä saatavissa)
  Poikkisektoraaliset toimet: 0,4 Mt (ylioptimistinen, kaksoislaskentaa)
  EU:n liikenteen ja lämmityksen päästökauppa 0,4 Mt (0,2 Mt yliarviota)
Epävarmuus
  Ohjauskeino-/rahoitusepävarmuus: koskee esimerkiksi fossiilisen liikenteen tiekarttaa, osaa maatalouden toimenpiteistä
  Perus- ja politikkauran epävarmuus: erityisesti sähköisen henkilöautoliikenteen kehitys voi olla nopeampaa tai hitaampaa kuin ennakoitu
  Vähennysten ajoituksen epävarmuus: toimien etupainotteisuus olisi tarpeellinen puskuri EU:n säännöstössä
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020*
 | 56.172 | 52.833 | 48.094

## Slide 4: Lisätoimet & suurin vähennyspotentiaali 2030?
Liikenne: enemmän vähennyksiä (potentiaali 0,6 Mt)
  Tuet sähköisen liikenteen edistämiseen (hankinta ja latausasemat) ja CO2-päästöjen rajoittaminen - kansallinen päästökauppa perälautana vuodesta 2026 eteenpäin
Maatalous: budjettiriihen toimet – laajempina ja nopeammin (potentiaali: 0,4 Mt)
  Kosteikkoviljelyn pinta-ala 50 000 ha (30 000 ha sijaan)
  Seosrehu metaanipäästöjen laskemiseksi käyttöön jo 2024 (yksityinen laaja pilotti menossa)
Erillislämmitys: loputkin päästöt pois (potentiaali: 0,3 – 0,7 Mt)
  Julkiset rakennukset ja kauppa – ei ole tapahtunut mitään
  Tukien jatkaminen omakotitalouden lämmitysremonteille
Teollisuus ja energia (potentiaali 0,6)
  Hankalampi toteuttaa, epävarmuutta - energiaverotus
Chart: Mt CO2-ekv.
| Liikenne | Maatalous | Erillislämmitys | Teollisuus & muu energia
Jäljelle jäävät päästöt | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 1.8
Lisäpotentiaali | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.6
KAISU-vähennys | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7
Nykytoimet | 2.85 | 0.3 | 0.898 | 3.502

## Slide 5: Hiilineutraaliustavoite 2035: päästöuralla ollaan
Päästövähennysten suhteen hyvällä polulla
Energian tuotanto ja teollisuus vähentävät päästöjä vauhdilla (päästökauppa & erityisesti jatkossa liiketoimimahdollisuudet)
Vuoden 2035 tavoite voidaan saavuttaa parhaassa tapauksessa jopa aiemmin kuin 2035
Tästä huolimatta taakanjakosektorin tavoitteessa on haastetta ja lisätoimien tarvetta EU:n asettaman tavoitteen vuoksi
Chart: Mt CO2-ekv.
| Lähtötaso | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
ESD, tavoitteet 2030 (50 %) ja 2040 (70 %) | 28.4 | 27.259 | 26.0016 | 24.7442 | 23.4869 | 22.2295 | 20.9721 | 19.7147 | 18.4574 | 17.2 | 16.512 | 15.824 | 15.136 | 14.448 | 13.76 | 13.072 | 12.384 | 11.696 | 11.008 | 10.32
ETS HIISI WAM-h ja SSAB:n päätös | 19.6 | 19.6 | 16.8667 | 14.1333 | 11.4 | 10.9606 | 10.5211 | 10.0817 | 9.6423 | 9.2029 | 8.9067 | 8.6105 | 8.3143 | 8.0182 | 7.722 | 7.3776 | 7.0332 | 6.6888 | 6.3444 | 6
 | 48 | 46.859 | 42.8683 | 38.8776 | 34.8869 | 33.1901 | 31.4933 | 29.7965 | 28.0997 | 26.4029 | 25.4187 | 24.4345 | 23.4503 | 22.4662 | 21.382 | 20.4496 | 19.4172 | 18.3848 | 17.3524 | 16.32

## Slide 6: Maankäyttösektorin nettonielu huolettaa
Chart: Mt CO2-ekv.
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Ruohikkoalueet | 1.02 | 0.999 | 0.966 | 0.955 | 0.926 | 0.906 | 0.882 | 0.888 | 0.861 | 0.849 | 0.839 | 0.856 | 0.835 | 0.831 | 0.883 | 0.911 | 0.92 | 0.918 | 0.908 | 0.858 | 0.821 | 0.764 | 0.761 | 0.761 | 0.746 | 0.759 | 0.766 | 0.763 | 0.769 | 0.781 | 0.768
Kosteikot | 1.451 | 1.43 | 1.616 | 1.563 | 1.777 | 1.647 | 1.699 | 1.775 | 1.582 | 1.99 | 1.796 | 2.008 | 2.044 | 1.963 | 1.885 | 2.105 | 2.373 | 2.062 | 2.207 | 2.333 | 2.325 | 2.254 | 2.113 | 2.328 | 2.206 | 2.145 | 2.162 | 2.162 | 2.292 | 2.198 | 2.205
Rakennetut alueet | 0.847 | 0.883 | 0.922 | 0.985 | 1.042 | 1.05 | 1.118 | 1.222 | 1.275 | 1.275 | 1.297 | 1.468 | 1.44 | 1.485 | 1.624 | 1.635 | 1.522 | 1.623 | 1.632 | 1.593 | 1.689 | 1.759 | 1.633 | 1.546 | 1.503 | 1.292 | 1.1 | 0.981 | 0.867 | 0.786 | 0.733
Puutuotteet | -2.952 | -1.088 | -1.496 | -3.847 | -5.43 | -4.904 | -4.115 | -6.781 | -6.727 | -6.484 | -6.607 | -4.204 | -4.55 | -5.098 | -5.401 | -1.971 | -4.763 | -5.61 | -1.785 | 1.646 | -2.195 | -2.171 | -1.675 | -2.367 | -3.027 | -2.909 | -3.818 | -4.498 | -4.582 | -3.381 | -1.297
Epäsuorat N2O päästöt | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Metsämaa | -19.204 | -33.664 | -27.567 | -25.567 | -17.703 | -17.54 | -26.459 | -19.991 | -18.548 | -20.069 | -19.811 | -23.921 | -24.73 | -25.277 | -26.437 | -30.668 | -33.593 | -23.138 | -30.463 | -47.162 | -31.969 | -32.097 | -35.161 | -28.047 | -29.7 | -27.429 | -25.758 | -23.31 | -14.555 | -21.887 | -27.763
Viljelysmaa | 5.396 | 5.122 | 5.117 | 5.42 | 5.647 | 5.646 | 6.572 | 7.277 | 7.158 | 7.289 | 7.436 | 7.189 | 7.101 | 7.363 | 7.615 | 7.493 | 7.616 | 7.238 | 7.547 | 7.431 | 7.617 | 7.522 | 7.737 | 7.441 | 7.41 | 7.378 | 7.891 | 7.645 | 7.85 | 7.956 | 8.111
Nettonielu yhteensä | -13.44 | -26.316 | -20.441 | -20.49 | -13.74 | -13.194 | -20.302 | -15.609 | -14.398 | -15.149 | -15.049 | -16.602 | -17.858 | -18.731 | -19.829 | -20.493 | -25.923 | -16.905 | -19.952 | -33.299 | -21.71 | -21.967 | -24.59 | -18.336 | -20.86 | -18.762 | -17.655 | -16.255 | -7.357 | -13.545 | -17.241
Nettonielun tavoitetaso vuoteen 2035 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4
Nettonielun tavoitteiden saavuttaminen haasteellista
EU:n Suomelle asettamat nielutavoite
2021-2025: referenssitaso voi alittua, jolloin joustoa ei synnyt
2026-2030: jos metsien käyttö jatkuu yhtä intensiivisenä ja tulee uusia investointeja, -17,8 Mt tavoitteen saavuttaminen voi olla hankalaa
Suomen oma tavoite – 21 Mt tavoite
Vielä haastavampi kuin EU:n asettama
 Paine maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan kasvaa

## Slide 7: Strategisia ajatuksia: ilmastopolitiikan painopisteet
Taakanjakosektorin tavoite: päästövähennysten etsintää
  Konkreettisten vähennystoimien etsintää
  Liikenteen ja liikennejärjestelmän uudistamiseen liittyy merkittävää innovaatiopotentiaalia
Hiilineutraaliuspolku: liiketoimintaa ja kilpailukykyä
  Vihreän siirtymän päästötöntä tuotantoa kilpailukykyä vahvistavat toimet korostuvat
  Elinkeinopolitiikka ja ilmastopolitiikka yhdessä vahvistaen kansallista kilpailukykyä ja Suomen positiivista ilmastovaikutusta maailmalla (kädenjälki)
  Paneeli nostaa: vetytalous, power-to-X-ratkaisut, BECCS, uudet teolliset ruuantuotantomenetelmät – kaikissa Suomella paljon mahdollisuuksia
  TKI – rahoitus huolestuttaa