## Slide 1: ATEX Expert Group
ATEX-jaosto
8.6.2023

## Slide 2: COM & ATEX
Komission terveiset uusista lainsäädännöistä:
  Jos ATEX-laitteen turvakomponentti on tekoälyjärjestelmä, näihin järjestelmiin sovelletaan tekoälyasetusta.
  Kyberturvallisuusasetus kattaa kaikki digitaalisia elementtejä sisältävät tuotteet, jotka on kytketty joko suoraan tai epäsuorasti toiseen laitteeseen tai verkkoon. Kyberturvallisuus kattaa tuotteen koko elinkaaren eli se tulee ottaa huomioon suunnittelu-, suunnittelu-, kehitys-, tuotanto-, toimitus- ja ylläpitovaiheessa.
  ATEX-laitteet on luokiteltu kriisin kannalta tärkeiksi tuotteiksi (Single Market Emergency Instrument) Miten markkinavalvontaviranomainen voi sanoa, että tämä tuote on hyväksyttävissä, jos sitä ei ole tarkastettu direktiivin vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmien mukaisesti? Komissio kehotti odottamaan asetuksen julkaisemista.
Uusi koneasetus
  Toivottiin, että koneoppaan teossa otettaisiin huomioon myös ATEX:n toiveet ja huomiot esim. kun ATEX-laitteen sisällä on kone.

## Slide 3: Polttoainepumput kotikäyttöön
Ruotsi toi NKS ATEX -kokouksessa esillä olleen ongelman sovitusti ATEX Expert Group -kokoukseen.
Monet tahot myyvät kotitalouksiin tarkoitettua polttoainepumppuja ilman ATEX-hyväksyntää. Kun asiasta on kysytty talouden toimijoilta, he ovat painottaneet, että laitetta saa käyttää vain kotitalouksissa ja bensa on poistettu käyttöohjeista. Perusteluna on, että ATEX-direktiivin soveltamisalaan ei kuulu kotitalouksissa käytetyt laitteet.
Keskustelua jatketaan ATEX ADCO:ssa.

## Slide 4: Teknisten asiakirjojen käsittely ja säilytys
Teknisiä asiakirjoja säilytetään yleensä valvontaviranomaista tai onnettomuustutkintaa varten.
Onko säilytykselle vaatimuksia säilytysmuodon (paperi vai sähköinen) tai tiedostomuodon osalta?
Pitäisikö ilmoitetun laitoksen vain tallettaa saadut tekniset asiakirjat vai tarkastaa luettavuus ennen talletusta?
Mikä on säilytysaika ja mitä asiakirjoille tehdään sen jälkeen?
Komission mielestä tällaista moduuli kombinaatiota ei ole käytössä muissa direktiiveissä, joten ilmoitettujen laitosten on määritettävä vaatimukset teknisten asiakirjojen muodolle ja vaatimuksille. Komission mielestä ilmoitettu laitos voi myös tarkastaa, että toimitettu asiakirja on luettava ja riittävä. Säilytyksen lähtökohta voisi olla 10 vuotta tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen, vaikka sitä ei olekaan lainsäädännössä sanottu.
ExNBG toivoi kirjauksia komission puheenvuorosta pöytäkirjaan. Tästä ilmoitettujen laitosten on hyvä lähteä parantamaan prosesseja.

## Slide 5: ATEXD Art. 13.5
COM halusi korostaa, että artiklan 13.5 kohtaa ei voida pitää ”vaihtoehtoisena vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulina", jota valmistajat voisivat käyttää. Artiklan käyttö ei siis voi olla valmistajan valinta, vaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tarjoama ja hyväksymä poikkeustoimenpide, kun perinteinen vaatimustenmukaisuuden arviointiprosessi vaarantaisi terveyden ja turvallisuuden tuotteen viivästyneen asennuksen vuoksi tai tapauksissa, joissa perinteinen vaatimustenmukaisuuden arviointi on epäasianmukaista tuotteen innovatiivisuuden vuoksi. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten oletetaan varmistavan, että tällainen tuote on ATEX-direktiivin olennaisten vaatimusten mukainen.
Onko tämä pykälä edes Suomen lainsäädännössä?

## Slide 6: Vanhojen laitteiden varaosat
Teknologia muuttuu nopeasti ja osa teollisuudessa käytöstä olevista laitteista on tosi vanhoja. Laitteille ei enää ole olemassa varaosia. ATEX-direktiivin liitteen II alussa sanotaan, että on tarpeen ottaa huomioon nopeasti muuttuvat tekniset tiedot ja soveltaa niitä viipymättä siinä määrin kuin se on mahdollista.
Pitääkö vanhojen laitteiden varaosien olla ATEX-direktiivin mukaisia? Joissain tapauksissa uusi varaosa voi muuttaa olennaisesti käytössä olevan vanhan laitteen ominaisuuksia tai toimintaoja. Esimerkiksi oli nostettu tapaus, jossa uuden varaosan liittämisen jälkeen EMC-vaatimukset eivät enää täyttyneet.
COM tarvitsee vastausaikaa. Jos kuitenkin ATEX-komponentissa on syttymislähde ja se saatetaan markkinoille nyt, niin sen tulee olla ATEX-direktiivin ja sen olennaisten vaatimusten mukainen. Komissio myös tarkistaa, miten hisseissä lähestytään tätä asiaa.

## Slide 7: ATEX-opas
Sanamuodon muutos kohtaan 36.3 § (Gas measuring devices)
Sanamuodon muutos kohtaan 32 § Non-electric power tools
  Usein työantajat ajattelevat, että laitetta voi käyttää räjähdysvaarallisessa tilassa, jos se on ATEX-laitedirektiivin mukainen. Tämä ei pidä paikkaansa, koska työnantajan on tehtävä riskiarviointi ATEX-laitteiden käytöstä ja arvioitava, syntyykö työkalua käytettäessä syttymislähde.
  Tarvittaessa hänen on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin työntekijöiden suojelemiseksi räjähdysvaaralta. Ohjeita työkalujen käyttöön on standardin EN 1127-1:2019 liitteessä A.
Esimerkkejä lisätty kohtaan 35 § (Dry installed pumps)

## Slide 8: NB & Standardisointi
Vapaaehtoiset sertifikaatit aiheuttavat hämmennystä
ExNBG selvennyspaperit
Viimeisin harmonisoitujen standardien listan päivitys on tehty 3/2023
Standardisointipyyntö