## Slide 1: Aineisto 21.2.2021 UPM Kymi, Lausunto Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi Jyri Kylmälä, Integraattijohtaja, UPM Kymi, Kouvola

## Slide 2
Liikenneinfra Kymin puunhankinnan keskiössä
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille
2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi
- Tilanne helmikuu 2021
___________________________
Esa Korhonen, Jyri Kylmälä

## Slide 3
Maantiekuljetukset KUUSANKOSKI - KOTKA
Maantiekuljetukset on lyhyillä kuljetusmatkoilla joustava ja tehokas kuljetusmuoto. Maantiekuljetukset täydentävät rautatiekuljetuksia.
Maantiekuljetusten keskeisin tehostamis- ja ympäristöystävällisyyden lisäämiskeino on kehittää ja lisätä HCT-väylästöä ja HCT-kaluston käyttöä.
Maantieliikenne yleensä
Huomio: Yhteysväli Kuusankoski – Kotka / VT15
  VT15:n jatkeena kantatietä 46 Multamäen liittymään, josta on yhteys Pessankosken sillan kautta Kymin tehdasalueelle.
UPM Kymin keskeinen logistiikkaväylä
  Tuotekuljetukset Kotkaan 0,5 milj. tonnia / v
  Puuraaka-ainekuljetukset HaminaKotkan satamasta Kuusankoskelle 0,3 milj. tonnia / v
Kuusankoski – Kotka tieyhteyden uudistaminen
  Liikenneturvallisuuden parantaminen
  Ympäristönäkökohtien parantaminen
  HCT-kelpoinen tieliikenneinfra takaa tulevaisuuden vaatimukset toimivasta tieyhteydestä.
Maantieliikenne Kaakkois-Suomi / VT15 Kouvola-Kotka / UPM
Esa Korhonen
Investointitarve strateginen, >100 M€

## Slide 4
Rautatiekuljetukset KUUSANKOSKI - KOTKA
Turvallisuus- ja ympäristöseikkojen vuoksi raideliikenteen merkitys tulee kasvamaan.
Kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi aidon rautatiemarkkinan syntymistä on tuemme.
Edellyttää riittävää raideliikennekapasiteettia
  Junakoon nostamiset: painot ja pituudet
  Yhteysvälit
  Ratapihat: lähtöasemat, määräasemat, kohtauspaikat
Raideliikenne yleensä
Yhteysvälit huomiomme kohteena
  Kuusankoski – Kouvola – Kotka
  Vainikkala – Kouvola – Kuusankoski
Ratapihat
  Kuusankoski
    Tällä hetkellä Kuusankoski on vielä juuri ja juuri toimiva kapasiteetin suhteen, mutta nyt on reagoitava tuleviin tarpeisiin.
Raideliikenne Kaakkois-Suomi / UPM
Esa Korhonen
Investointitarve strateginen, > 10 M€

## Slide 5: Suunnitelma rautatievolyymien kasvattamiseksi
Chart: Kuusankoski-Kotka rautatie
| 2018 | 2019 | T2020 | E2020 | E2021
 | 171519 | 172958 | 179185 | 243030 | 342162
Sellutoimitusten siirtyminen kumipyöriltä rautapyörille on kestävän kehityksen mukaista
Logistiikan päästöt vähenevät
Rautatieinfran toimivuus

## Slide 6
Rautatiekuljetukset KUUSANKOSKI - KOUVOLA
Kuusankosken ratapiha ja yhteysväli Kuusankoski-Kouvola kiinteänä Kouvola-Kotka –yhteysväliä on muodostumassa kriittiseksi tekijäksi tulevaisuuden logistiikkaketjulle.
Ratapihan kapasiteetin on mahdollistettava jatkuva toiminta ilman toiminnallisia rajoituksia.
Tulevaisuuden kustannustehokkaan raideliikenteen yksi kulmakivi on monioperaattoriympäristöt, mikä myös edellyttää riittävää kapasiteettia.
Toimenpiteet ympärivuorokautisen toiminnan turvaamiseksi.
Kuusankosken ratapiha - Kouvola
Häiriö- ja ruuhkatilanteissa sekä kausiluonteisesti Kullasvaaran mahdolliseen käyttöön rautateitse saapuvan puutavaran purkamiseen ja välivarastointiin.
Edellytyksenä sujuva ja kilpailukyinen toimintamalli.
Kullasvaaran terminaali
Esa Korhonen
Investointitarve suuri, 2-5 M€

## Slide 7
Rautatiekuljetukset KUUSANKOSKI - KOUVOLA
Akselipainojen nostaminen 22,5 tonnista 25 tonniin myös Kouvola-Kuusankoski -rataosuudelle on kannaltamme erittäin tärkeä asia. 25 tonnin akselipainot kun ovat tähtäimessä Vainikkala-Kouvola ja Kouvola-Kotka -väleille.
Akselipainon nostoon 25 tonniin Kuusankoski-Kouvola heikoin lenkki on nyt Rapakosken silta. Ylipäätänsäkin Rapakosken silta onkin nostettava listoillemme ja vielä listan kärkisijoille. Silta on jo aika vanha ja edellyttää toimenpiteitä.
Akselipainojen nosto 22,5 tn –> 25 tn
Silta on rakennettu 196x ja ei mahdollista akselipainojen nostamista
Sillan peruskorjaus
Rapakosken silta
Esa Korhonen
Investointitarve suuri, 5-10 M€

## Slide 8
Autokuljetus Vaaka-asema - Puukenttä
  Kymin puunkäyttö 4,2 Mm3
  Rautatiekuljetukset
  100 vaunua/vrk
  Autokuljetukset
  130 autoa/vrk
  Autokuljetukset VT6 ja VT12 -suunnasta
  60 autoa/vrk
Raskaan liikenteen ohjaaminen uutta reittiä tehtaan puu- ja polttoainekentille sekä tuotevarastoille.
Autokuljetuksien turvallisuutta parantava vaikutus koskien tehtaan edustan risteysaluetta Selluntie - Pessankoskentie
  Tavoitteenamme on turvallistaa tehtaan editse kulkeva henkilöliikenne eriyttämällä raskas liikenne omaa reittiään
  Kymi on osana testi-HCT:n verkostoa.
Autoliikenne - tehdasalueelle
Esa Korhonen
Investointitarve suuri, 2-3 M€

## Slide 9
Autokuljetus Kuusankoski
  Kymin puunkäyttö 4,2 Mm3
  Rautatiekuljetukset
  100 vaunua/vrk
  Autokuljetukset
  130 autoa/vrk
  Autokuljetukset VT6 ja VT12 -suunnasta
  60 autoa/vrk
Voikkaan lähiterminaaliin on myönnetty paino-HCT-poikkeuslupa
Lähialueen tieverkosto ja risteykset turvallisuutta ja sujuvuutta parantamaan ja päästöjä vähentämään.
Autokuljetuksien turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantava yksi merkittävä tekijä on kuormakoon kasvattaminen.
  Tavoitteenamme on kehittää HCT-kalustoa osaksi kuljetusjärjestelmäämme.
  Kymi on osana testi-HCT:n verkostoa.
Autoliikenne
Esa Korhonen
Investointitarve pieni, 0,3-0,5 M€